## Slide 1: Zabbix jako system monitorowania MŚP
MBUM 2022

## Slide 2
MikroTik Warsaw Training Center
Michał Filipek
Network Architect
MikroTik Trainer
/in/michalfilipek
michal@mwtc.pl
Certyfikowane Szkolenia MikroTik
Sieci IP
Konsultacje, Projektowanie i Wdrożenia
Systemy Monitoringu
Wdrożenia

## Slide 3: Czym jest monitoring
Systematyczne zbieranie i przetwarzanie danych biorących udział w podejmowaniu decyzji.
Głównym zadaniem monitoringu jest zwiększenie przewidywalności pracy sieci oraz zwiększenie jej niezawodności co bezpośrednio przyczynia się do zmniejszenia kosztów jej utrzymania.

## Slide 4
Dlaczego Zabbix ?
Open Source
Rozwiązanie jest w pełni darmowe, a kod źródłowy otwarty GNU GPL 2
Popularność
Ponad 300 000 wdrożeń na całym świecie
Skalowalność
Wdrożenia monitorujące ponad 100 000 urządzeń o wydajności ponad 3 000 000 zapytań na minutę
21 lat doświadczenia
Projekt cechuje duża dojrzałość oraz stabilność działania

## Slide 5
Funkcjonalność
Zbieranie informacji
Urządzenia
Systemy
Aplikacje
01
Wykrywanie Problemów
Problemy wykrywane są na podstawie wcześniej zdefiniowanych progów, warunków
02
Wizualizacja
Interfejs webowy oferujący wiele wygodnych metod na zaprezentowanie zgromadzonych danych
03
Powiadamianie
Informowanie delegowanych osób o zdarzeniach za pomocą wielu kanałów
04
Szyfrowana komunikacja
Zabezpieczona komunikacja pomiędzy elementami systemu
05
Łatwość Wdrożenia
Szybka instalacja
Obsługa Template’ów
06
Automatyzacja
Automatyczne akcje dodawania, usuwania i modyfikacji monitorowanych elementów
07
Rozproszone monitorowanie
Możliwość prawie dowolnego skalowania systemu
08
Dostępne API
Możliwość integracji z innymi systemami
09

## Slide 6
Elementy systemu - serwer
BAZA DANYCH
ZABBIX_SERVER
FRONTEND WWW
Każdy z elementów systemu może być zainstalowany na osobnym serwerze
Wszystkie elementy mogą zostać zainstalowane na tej samej maszynie
Elementy mogą zostać zwielokrotnione w celu zapewnienia wysokiej dostępności (HA)
Zbudowanie klastra bazodanowego pozwoli na zwiększenie wydajności (Load Balancing)
Przechowuje:
konfigurację
Informacje o monitorowanych końcówkach zebrane przez serwer
Konfigurowanie systemu
Wizualizacja
Informacje o problemach
Komunikacja z
monitorowanymi końcówkami
serwerami proxy

## Slide 7
Architektura systemu
SERWER MONITORUJĄCY
FRONTEND WWW
BAZA DANYCH
ZABBIX_SERVER
DRUKARKI (SNMP v1)
PRZEŁĄCZNIKI (SNMP v2)
SERWERY LINUX (ZABBIX_AGENT
SERWERY WINDOWS (ZABBIX_AGENT)
APLIAKACJE WWW (HTTP_AGENT)
ROUTERY (SIMPLE CHECK, SNMP)
ADMINISTRATOR

## Slide 8
Architektura systemu
ZABBIX_SERVER
ZABBIX_SERVER
Wysłanie EMAIL
HOST 1
ITEM CPU LOAD
ITEM CPU LOAD
HOST 1
HOST 2
TRIGGER
EVENT
ACTION
ITEM 1
ITEM 2
ITEM X

## Slide 9
Zbieranie informacji
SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL (SNMP v1, v2c, v3)
ZABBIX AGENT
INTELLIGENT PLATFORM MANAGEMENT INTERFACE (IPMI)
JAVA MANAGEMENT EXTENSION (JMX)
VMWARE
SIMPLE CHECK (PING, SPRAWDZENIE DOSTĘPNOŚCI TCP/UDP)
HTTP AGENT
SSH AGENT
TELNET AGENT

## Slide 10
Instalacja Zabbix server
ustawienie strefy czasowej: timedatectl set-timezone Europe/Warsaw
ustawienie hostname: hostnamectl set-hostname zabbix6
https://www.zabbix.com/download
Domyślny login: Admin, hasło zabbix

## Slide 11
Zbieranie informacji
SNMP v1, v2c, v3
Serwer Zabbix wysyła, co określony czas, zapytanie do monitorowanego urządzenia (zapytanie inicjowane jest przez serwer) o podanie informacji takich jak: ilość zajętej pamięci RAM, ilość zajętej pamięci na dysku trwardym, obciążenie procesora, stan interface’ów sieciowych. Urządzenie następnie przesyła żądane informacje do serwera, który ocenia czy wartości wszystkich parametrów są poprawne (np. nie zostały przekroczone)
SERWER MONITORUJĄCY
FRONTEND WWW
BAZA DANYCH
ZABBIX_SERVER
161/UDP
161/UDP

## Slide 12
SNMP v1, v2c, v3 format zapytania wysłanego przez system monitorujący
SMNPv2 :: sysDescr . 0
MIB
OID
UID
Zbieranie informacji

## Slide 13
MIKROTIK SWITCH
SNMP konfiguracja urządzenia

## Slide 14
MIKROTIK SWITCH
SNMP konfiguracja urządzenia

## Slide 15
MIKROTIK ACCESS POINT
Network Discovery - SNMP

## Slide 16
MIKROTIK ACCESS POINT
Network Discovery - SNMP

## Slide 17
MIKROTIK ACCESS POINT
Network Discovery - SNMP

## Slide 18
Zbieranie informacji
ZABBIX_AGENT
Połączenie inicjowane jest przez zabbix_agent, co umożliwia monitorowanie urządzeń znajdujących się za NAT’em. Po nawiązaniu połączenia do serwera zabbix, agent uzyskuje informacje jakie powinien przesyłać oraz jak często.
SERWER MONITORUJĄCY
FRONTEND WWW
BAZA DANYCH
ZABBIX_SERVER
10050/UDP
10050/UDP
SERWER MONITORUJĄCY
FRONTEND WWW
BAZA DANYCH
ZABBIX_SERVER
10051/UDP
10051/UDP
ZABBIX_AGENT
ZABBIX_AGENT
Połączenie inicjowane jest przez serwer zabbix.
TRYB AKTYWNY
TRYB PASYWNY

## Slide 19
Windows
Instalacja agenta
https://www.zabbix.com/download

## Slide 20
Windows
Instalacja agenta

## Slide 21
Windows
Instalacja agenta

## Slide 22
Template (Windows)
Windows by Zabbix agent
Windows by Zabbix agent active

## Slide 23
Low Level Discovery
LLD
Automatyczne tworzenie Item, Trigger, Graph
Najczęściej wykrywane są:
dyski twarde
interface’y sieciowe
partycje
rdzenie procesora

## Slide 24
Na przykładzie usług Windows
LLD

## Slide 25
Windows
Autorejestracja agenta

## Slide 26
Monitorowanie strony WWW
Czy działa, kiedy kończy się certyfikat (wymaga agent2)

## Slide 27
Monitorowanie strony WWW
Czy działa, kiedy kończy się certyfikat

## Slide 28
Monitorowanie strony WWW
Czy działa, kiedy kończy się certyfikat

## Slide 29
Zbieranie informacji
MONITOROWANIE APLIKACJI WEBOWYCH, WWW
Monitorowanie stron WWW można przeprowadzić na różne sposoby: HTTP_AGENT, ZABBIX_AGENT (WEB.PAGE.GET), WEB_SCENARIO
SERWER MONITORUJĄCY
FRONTEND WWW
BAZA DANYCH
ZABBIX_SERVER
ZABBIX AGENT
STRONA WWW
STRONA WWW
HTTP_AGENT
WEB.PAGE.GET
STRONA WWW
WEB_SCENARIO

## Slide 30
Zbieranie informacji
SIMPLE CHECK
Pozwala na wykonanie prostych sprawdzeń dostępności urządzeń (nie ma konieczności instalowania agenta ani obsługi SNMP), usług za pomocą protokołów:
UDP
TCP
ICMP (PING)

## Slide 31
Dziękuję za uwagę
https://mwtc.pl
email: info@mwtc.pl
facebook.com/mwtcPL